Tehniline kirjeldus

Hankija: Kanepi Vallavalitsus

Lihthange: Kanepi valla teede talihooldus 2022-2023

TEHNILINE KIRJELDUS

1.Üldtingimused

  - Hanke esemeks on lumetõrjetööde teostamine 2022/2023 talvehooajal Kanepi valla kohalikel teedel, tänavatel, avalikult kasutatavates parklates, platsidel, valla hallatavate asutuste territooriumitel ning hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus alaliselt elavad Kanepi valla elanikud. Erateede hooldamisel juhinduda Kanepi vallavolikogu 20.06.2019 määrusest nr 7 „Kanepi valla erateedel  tasuta talvise teehoolduse tegemise kord“. Teede asukoha kohta infot saab Maaameti Teeregistri kaardilt: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/teeregister

  - Piirkond 10 - Kanepi alevik, osaliselt Piigandi ja Erastvere külad (vt kaart 1; kaart 2). Sisaldab lisaks sõiduteedele ka kõnniteede hooldust (kaart 2)

|  | tee nr | tee nimi | tee pikkus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2850065 | Jõe | 0,63 |
| 2 | 2850053 | Niidu | 1,065 |
| 3 | 2850054 | Niidu põik | 0,068 |
| 4 | 2850059 | H. Kanni | 0,107 |
| 5 | 2850066 | Sireli | 0,075 |
| 6 | 2850060 | Pargi | 0,123 |
| 7 | 2850063 | Õie | 0,168 |
| 8 | 2850062 | Apteegi | 0,193 |
| 9 | 2850061 | Jüri | 0,211 |
| 10 | 2850070 | Tehnika põik | 0,339 |
| 11 | 2850052 | Nurme põik | 0,116 |
| 12 | 2850051 | Nurme | 0,155 |
| 13 | 2850071 | Vaarika tänav | 0,2 |
| 14 | 2850057 | Lille | 0,64 |
| 15 | 2850058 | Lille põik | 0,172 |
| 16 | 2850069 | Paju tänav | 0,384 |
| 17 | 2850064 | Kuke | 0,153 |
| 18 | 2850055 | Turu | 0,43 |
| 19 | 2850056 | Turu põik | 0,293 |
| 20 | 2850067 | Aia tänav | 0,334 |
| 21 | 2850068 | Kruusa tänav | 0,169 |
| 22 | 2850032 | Männiku tee | 1,124 |
| 23 | 2850001 | Vapa - Kade | 1,565 |
| 24 | 2850119 | Järveääre tee | 0,967 |
| 25 | 2850098 | Perve tee | 0,529 |
|  |  |  | 10,21 |

Muud objektid: Kanepi Seltsimaja, Kanepi Lastaed, Kanepi Gümnaasium, Kanepi vallamaja/perearstikeskus, Kanepi jäätmejaam, Kanepi ÜVK reoveepuhasti juurdepääsutee, Kanepi ÜVK puurkaevu juurdepääsutee (3 tk)

  - Piirkonna kohta peab olema vähemalt üks ühik lumetõrjetehnikat võimsusega vähemalt 90 hj. Pakkujal on õigus kasutada renditud lumetõrje tehnikat. Hankijal on õigus teostada füüsilist kontrolli masinate ja seadmete olemasolu kohta või tutvuda dokumentatsiooniga nende rentimise võimaluse kohta. Lumetõrjetehnika peab olema piisava võimsusega, et tagada kiire ja efektiivne lumetõrje. Eriti raskete lumeolude korral peab pakkujal olema võimalus kasutada vajalikku lisatehnikat.

1.4. Pakkumuses peab olema lisaks lumetõrje tehnikale:

    - jääkamm teele külmunud jääkihi karestamiseks;

    - frontaallaadur lume teisaldamiseks;

    - tehnika lume äravedamiseks;

    - kõnniteede lumetõrjeks ning töötamiseks kitsastes tingimustes sobilik tehnika.

1.5. Lumetõrjetehnika peab olema varustatud seadmetega/sahkadega, mis ei kahjustataks teekatet.

1.6. Tuginedes Töövõtja ametialasele professionaalsusele on Töövõtja kohustatud pakkumises arvestama kõigi tööde ja abitöödega, mis on vajalikud hankedokumentides kirjeldatud hanke nõuetekohaseks teostamiseks ja mis ei kajastu otseselt hankedokumentides.

1.7. NB! Tellija eeldab, et Pakkuja on enne pakkumise esitamist põhjalikult tutvunud hankedokumentatsiooniga ja käesolevas tehnilises kirjelduses loetletud teedega ning seal valitsevate tingimustega, võtnud arvesse kõik kirjeldatud ja tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused.

1.8. Täpselt määratlemata hooldetööde tegemisel lähtutakse mõistlikkuse ja hea tava printsiibist.

1.9. Lumetõrje tööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 92 „Tee seisundinõuded ning käesoleva tehnilise kirjelduse nõuetest.

1.9.1. Lumetõrjet teostatakse teedel ja tänavatel, arvestades  määruses nr 92 viidatud 1. seisunditaseme nõudeid. Lume- või lörtsikihi paksust arvestatakse kinnisõidetud lumekihi pinnast. Sõiduteede maksimaalne lubatud koheva lume paksus on 10 cm, sulalume/lörtsi korral maksimaalselt 5 cm, roopad või ebatasasused maksimaalselt 4 cm. Kõnni- ja kergliiklusteede maksimaalne lubatud koheva lume paksus on 6 cm, sulalume/lörtsi korral maksimaalselt 3 cm, roopad või ebatasasused maksimaalselt 3 cm.

1.9.2. Teedel ja tänavatel alustatakse lumetõrje hooldustsükliga peale lumesaju või tuisu lõppu ühe tunni jooksul.

1.9.3. Tööpäevadel teostatakse lumetõrje eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel (täpsustatakse enne talvehooaja algust), kindlustades tee läbitavuse vastavalt sõidugraafikule.

1.9.4. Valla avalikud teed peavad olema täielikult puhastatud lumest vähemalt 8 tundi peale lumesaju /lumetuisu lõppu.

1.9.5. Erateed peavad olema täielikult puhastatud lumest vähemalt 36 tundi peale lumesaju/lumetuisu lõppu.

1.9.6. Lumetõrjet ei korraldata erateedel, mis teenindavad kinnistuid, kus ei ela alaliselt Kanepi valla elanikud, kus kinnistu kasutajal puudub kehtiv prügiveo leping põhjendusel, et kinnistul alaliselt ei elata või kinnistut ei kasutata või mille kinnistu omanik on esitanud avalduse, et ta ei soovi lumetõrje teostamist.

1.10. Piirkonna lumelükkaja on kohustatud tutvuma piirkonnaga enne töödega alustamist, selgitamaks välja tööde järjekorra, ohtlikud truubid, piirimärgid, mahasõidud, kaevud jne.

1.11. Lumetõrjetehnika rikke korral on töövõtja kohustatud leidma asendustehnika ja tagama tööde teostamise määratud hooldetsükli aja jooksul.

1.12. Võimalik vajadus libeduse tõrjeks ja lume äraveoks toimub eraldi kokkuleppe alusel ja selle hind ei kajastu käesolevas pakkumuses.

1.13. Lumetõrjet tuleb teostada viisil, et oleks välistatud lume ja lörtsi paiskumine vastu hooneid, piirdeaedu ja hoovidesse, juhul kui see on võimalik.

1.14. Lumetõrjet tuleb teostada viisil, et jalakäijatel oleks tagatud kõnniteelt ettenähtud kohtades lumevallidest läbipääs sõidutee ületamiseks ning juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele.

1.15. Teelõikudel, mis lõpevad tupikuga tuleb tagada transpordivahenditele (näiteks prügiveo auto) ümberpööramise võimalus.

1.16. Töö teostaja ei ole kohustatud lumetõrjet teostama aiaga piiratud hoovides.

1.17. Loetletud on muud avaliku huviga objektid (näiteks parklad, juurdepääsud asutustele, koolidele, lasteaedadele, külamajadele, kalmistutele ÜVK objektidele jms), mis vajavad lumelükkamist.

1.18. Töövõtja vastutab Töö tegemisel võimaliku kaasneva kahju tekitamise eest keskkonnale, liiklejatele, kolmandatele isikutele ja tee omanikule. Võimalikud avastatud puudused kõrvaldab töövõtja omal kulul Poolte vahel kokkulepitud tingimustel ja tähtaegadel omades tsiviilvastutuskindlustuse lepingut kindlustussummaga vähemalt 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot.

1.19. Töövõtja esitab koopia tsiviilvastutuskindlustuse lepingust Tellijale enne töövõtu lepingu sõlmimist.

1.20. Tellijal on õigus täpsustada / muuta teede nimekirja lepingujärgse piirkonna teede osas, lisada täiendavaid lumelükkamise objekte, kindlustades Töövõtjale tööde eest tasumise lepingus pakutud hinna alusel.

1.21. Töö teostamisel kasutatavatele masinatele peab olema paigaldatud elektroonilist jälgimist võimaldavad seadmed (GPS) või on Pakkujal valmisolek edukaks tunnistamise korral need paigaldada. Töövõtja peab võimaldama Tellijale juurdepääsu GPS ajaloo andmetele Tellijale teenuse osutamise osas.

1.22. Mistahes vastuolude ning käesoleva tehnilise kirjelduse puudulikkuse puhul lugeda ülemuslikuks Tellija nõue.